## Slide 1
기상 자료를 이용한
태양광 발전 예측 모델 설계
솔라시도
강주영, 고아름, 김윤희, 유화영
1조 솔라시도

## Slide 2
목차
01
프로젝트 개요
  구성원 및 역할
  프로젝트 기획 배경 및 목표
04
개발 후기 및 느낀점
02
프로세싱
  데이터 수집
  데이터 분석
  데이터 분석 결과
03
기대 효과
  분석을 통한 인사이트 도출
  향후 개선 사항 및 기대 효과

## Slide 3
팀장
김윤희
팀원
강주영
팀원
고아름
팀원
유화영
01. 프로젝트 개요
구성원 및 역할
프로젝트 총괄
데이터 전처리
머신러닝 분석
데이터 수집 및 정제
Prophet 분석
파일 관리
데이터 수집 및 전처리
ARIMA, SARIMA 분석
AWS 관리
데이터 수집 및 모델링
분석결과 정리
LSTM 분석
회의록 작성

## Slide 4
01. 프로젝트 개요
프로젝트 기획 배경 및 목표
그린뉴딜 수혜로 올해 가장 큰 성장이
예상되는 신재생에너지원
TOE (Tons of Equivalent ): 탄소환산톤
그린뉴딜 과제 재생에너지 3020
2050 탄소 중립 시나리오
최종에너지 수요 변화
GW: 기가와트
Chart: 
| 2016 | 2022 | 2025 | 2030
설비용량 | 13.3 | 27.5 | 29.9 | 63.8
그린뉴딜 상향조정 | 12.8
기타
0.9%
수소에너지
23.2%
풍력
14.3%
연료전지
10.5%
ESS
8.8%
태양광
42.3%
Notes: 1. 원차트 컬러 바꿔주세요! 아니면 3개 표 모두 비슷한 톤으로 변경해주세욥!

## Slide 5
스마트 그리드
기존 전력망
01. 프로젝트 개요
프로젝트 기획 배경 및 목표

## Slide 6
SMP(System Marginal Price)
: 계통한계가격
RPS(Renewable Portfolio Standard
: 신재생에너지 공급 의무화 제도
REC(Renewable Energy Certificate) : 신재생에너지 공급인증서
소규모발전소
전력거래소
SMP
(한국전력 판매가)
수익 정산
전력 판매
기본 판매 수익
REC
(생산공급 인증서)
전력 판매
REC 정산
추가 수익 (RPS 제도)
발전량 예측
인센티브 정산
안정적인 전력 제공을 위한
자료로 활용
중개사업자
수익 정산
전력 중개 계약
01. 프로젝트 개요
프로젝트 기획 배경 및 목표
추가 수익
(발전량 예측 제도)

## Slide 7
20MW 이상 태양광 및 풍력 발전사업자 등이 재생에너지 발전량을 하루 전에 미리 예측하여 제출하고, 당일 날 일정 오차율 이내로 이를 이행할 경우 정산금을 지급하는 제도
  (참여대상) ① 20MW 이상 태양광 및 풍력 발전사업자 또는 ② 1MW 이하 태양광 풍력을 20MW 이상 모집한 집합전력자원 운영자 (소규모 전력중개사업자)
  (참여조건) 참여 사업자 예측능력의 신뢰성 담보를 위해 등록시험 통과 필요
  (등록시험 통과기준: 1개월 동안 평균 예측오차율 10% 이하)
  (정산기준) 예측오차율이 8% 이하인 경우 태양광·풍력 발전량에 3~4원/kWh 정산금 지급
재생에너지 발전량 예측제도란?
01. 프로젝트 개요
프로젝트 기획 배경 및 목표

## Slide 8
태양광 중개사업자에게 필요한
태양광 발전 예측 모델 설계
01. 프로젝트 개요
프로젝트 기획 배경 및 목표

## Slide 9
01. 프로젝트 개요
WBS
Notes: 1. WBS 업데이트 하기

## Slide 10
차왕철, (2015), 태양광발전에 영향을 미치는 요소 분석을 통한 연간 발전량 예측에 관한 연구
구분 | 태양광 발전에 영향을 미치는 요소
기상요소 | 태양광 발전에 직접 영향을 미치는 기상요소 (일사량, 일조시간, 운량, 강우량 등)
 | 태양전지의 효율에 영향을 미치는 요서 (온도, 풍속, 황사, 미세먼지, 연무 등)
지리요소 | 태양광 발전 설비의 설치위치 (위도, 해발높이 등)
설비요소 | 모듈의 설치형태 및 설치 각도 (고정형, 고정가변형, 추적형)
 | 발전설비의 효율 (변압기, 인버터, 모듈 등)
 | 선로손실, 전압강하, 유지보수 등
02. 프로세싱
데이터 수집
Notes: 1. 선행연구 업데이트하기(주석처리)

## Slide 11
데이터 출처 | 사용 데이터 | 데이터 설명
 | 부산복합자재창고 태양광 발전 | 부산복합자재창고 태양광 발전 시간별 생산량 및 판매량
 | 단기예보 Open API | 부산 기준 발표한 단기예보 데이터
 | 태양 고도 정보 | 위치 기반 태양 고도 데이터
사용 기간 : 2017.06.01 ~ 2021.06.30
02. 프로세싱
데이터 수집

## Slide 12
3시간 간격의 예보 데이터 전처리 진행
→ 선형보간법으로 예보별 Nan값 처리
선형보간법으로 태양의 위치 Nan값 추정
수리적 계산 방법으로 태양의 위치 계산
02. 프로세싱
데이터 수집

## Slide 13
Fig. 태양고도 선형보간법 & 수리적 계산 결과 비교
Fig.
방위각 선형보간법 & 수리적 계산 결과 비교
태양 고도
태양 방위각
02. 프로세싱
데이터 수집
Notes: *요기는 그래프 수정(흰색배경으로)

## Slide 14
Prophet
02. 프로세싱
데이터 분석 – 일변량 시계열 분석
ARIMA
SARIMA
일변량 시계열 분석

## Slide 15
Facebook 제공 라이브러리로 비선형 데이터를 사용해 일간, 주간, 연간 주기를 기준으로 추세를 파악해 보여주는 모델
여러 번의 파라미터 튜닝 필요없이 비교적 간단하게 대략적인 추세를 알 수 있음
Prophet
02. 프로세싱
데이터 분석 – 일변량 시계열 분석

## Slide 16
  Argument: 태양광 발전량(y), 시간(ds)
  Parameter: frequent=’H’ (시간 기준)
  2019년 6월 1일 기준으로 train과 test set으로 나눠 예측
Trend
Weekly
Daily
Fig. 추세 그래프
Fig. 실측 & 예측 결과 추세 그래프
02. 프로세싱
데이터 분석 – 일변량 시계열 분석
Prophet

## Slide 17
시간에 따른 주기성이 있지만,
유의미한 결과를 찾을 수 없음
Fig. 일별 발전량 예측 및 비교 결과
Fig. 시간별 발전량 예측 및 비교결과
02. 프로세싱
데이터 분석 – 일변량 시계열 분석

## Slide 18
ARIMA
ARIMA(Auto-Regressive Integrated Moving Average)는 auto-regressive(AR) 모형과 moving average(MA)
모형을 동시에 포함하는 시간의 흐름에 따른 관측값들의 확률구조를 고려한 모형
p : 자귀회귀(AR) 차수, d : 차분, q : 이동평균(MA) 차수
SARIMA
seasonal ARIMA 모델은 기존 ARIMA 모델에 계절 변동을 반영
02. 프로세싱
데이터 분석 – 일변량 시계열 분석

## Slide 19
Fig. Autocorrelation function & partial autocorrelation function, 분포에 따른 모델 산정 기준
Fig. 시계열 분해법을 적용 원본 데이터, 추세(Trend), 계절성(Seasonal), 불규칙요소(Residual) 그래프
02. 프로세싱
데이터 분석 – 일변량 시계열 분석
Notes:   시계열 분해법을 적용하여 계절성을 파악한 결과 계절성을 파악하기 힘듬
  ACF, PACF 그래프를 그린 결과 ACF에서 소멸하는 sin 함수 형태 → 임의 파라미터로 (1,0,0) 적용

## Slide 20
Fig. 시간별 발전량 예측 결과
Fig. 일별 발전량 예측 결과
Fig. SARIMAX(2,1,2)(1,0,0)24 예측 결과
시간 주기에 따른 유의미한 변동성 없음
→ ARIMA 모델에 적정하지 않음
02. 프로세싱
데이터 분석 – 일변량 시계열 분석
Notes: 1. 그래프 크기 키우거나 / 화질 변경 필요

## Slide 21
02. 프로세싱
데이터 분석 – LSTM
LSTM 기본 설명
ARIMA나 Prophet이랑 비슷하게 넣어줘

## Slide 22
02. 프로세싱
데이터 분석 – LSTM
Argument | Model
Model | LSTM
Parameter | Hidden Layer = 2
Past history | 144 (7days)
Max_Score | 87%
Hidden Layer1 | 32
Epochs | 100
batch_size | 64
Optimizer | Adam
ADAM
RMSprop

## Slide 23
7days = 0.853, 4분 6초 실행
14days = 0.83, 13분 17초 실행
1month = 0.86, 24분 7초 실행
7days = 0.838, 4분 실행
14days = 0.851, 11분 57초 실행
1month = 0.812, 33분 26초 실행
ADAM
RMSprop
02. 프로세싱
데이터 분석 – LSTM

## Slide 24
02. 프로세싱
데이터 분석 - LSTM
3month = 0.8553, LSTM layer(32,16)
3month = 0.8378, LSTM layer(16,8)
레이어가 한 번에 하나의 하위 시퀀스만 받더라도 시퀀스 전체에 대한 정보를 유지하는 크로스 배치 상태 저장 패턴을 사용
LSTM layer에 변화를 주어, 실행을 해보았는데, (32, 16) internal units을 추가했을때 정확도가 더 높게 나옴

## Slide 25
02. 프로세싱
데이터 분석 - LSTM

## Slide 26
Argument | Model 1 | Model 2 | Argument | Model 3
Model | SVR | GBR | Model | LSTM (7days)
Parameter | C = 800 Epsilon = 0.1 | n-estimator = 300 | Parameter | LSTM Layer = 2
Max_Score | 78% | 78% | Max_Score | 87%
 |  |  | LSTM Layer | 32 ,16
 |  |  | Epochs | 300
 |  |  | batch_size | 64
 |  |  | Optimizer | Adam
02. 프로세싱
데이터 분석 - SVR / GBR / LSTM

## Slide 27
이거 그리드 색상 화이트로 바까주세용~
02. 프로세싱
데이터 분석 - SVR / GBR / LSTM

## Slide 28
02. 프로세싱
데이터 분석 결과
비교 그래프 넣기

## Slide 29
모델 요약 | 전반적 모델 요약 |  |  |  | 
 | 시계열 분석 |  |  | 머신러닝 | 
 | 단변량 시계열 분석 |  | 다변량 시계열 분석 | 다변량 회귀모델 | 
 | Prophet | ARIMA / SARIMA | LSTM | SVR | GBR
예측 결과 | 시간에 따른 태양광 발전량의 주기성을 발견하지 못 함 | 계절성이 분명하지 않아 ARIMA 모델의 예측성이 떨어짐 | 높은 예측 정확성을 가짐 시간에 따른 발전량을 예측하는 것보다 그 외 변수들의 영향을 많이 받음 |  | 
한계점 | Prophet 모델 자체로는 시간과 y 변수 간의 관계만 확인 가능 | 발전량 외 추가적인 외생변수의 영향의 고려 필요 | 예상치 못한 기상 변수에 따른 발전량 예측 정확도가 떨어짐 시계열의 특성을 고려하지 않은 모델의 예측 정확도가 더 높음 |  | 
02. 프로세싱
데이터 분석 결과

## Slide 30
03. 기대효과
분석을 통한 인사이트 도출
01. Prophet, ARIMA와 같은 단변량(univariate) 시계열 분석 방법은 태양광 발전 예측에는 적합하지 않았다.
02. 발전량이 낮은 날에는 LSTM의 예측력이 높았다.
03. 발전량이 높은 날에는 SVR, GBR의 예측력이 높았다.
04. 종합적으로 예측 정확도는 LSTM = 87%, SVR = 79%, GBR = 79%로 LSTM이 가장 높은 정확도를 보였다.
05. 발전량 예측 제도 기준 평균 한달 오차율은 약 12%로, 시험 통과 기준인 10% 내에 들지 못했다.
  에너지 중개 사업자에게 발전량 예측 제도 기준을 충족하기 위한 예측 방법으로 LSTM 분석을 제안 가능
  추후 태양광 발전시스템의 속성(각도, 용량, 온도 계수, NOCT, 시스템 효율 등), 해당 지역 기후 속성(가시거리, 산란 상수, 지표반사도), 인버터 효율 등의 추가적인 변수를 적용한다면 한달 오차율을 10% 이하로 낮출 수 있을 것으로 기대됨

## Slide 31
소규모 전력 중개사업자에게 필수 기술
발전용 예측제도 등록시험 통과 및 정산금 기대
태양광에너지 연계 ESS 발전사업자 수익 향상 국가적으로는 신규발전소의 건립 감소 효과
전력 계통 운영자 입장 어려운 예비전력 확보 비용 문제 해결
발전용 예측제도 시험 심사 및 정산 기준 평가 기술로 활용
전력수요 예측 기술 및 가상발전소 기술로서 확장 가능
가장 효율적인 시간대별 태양광 발전과 국가 전력망을 조합
각 소비자 그룹에 최적화된 공급계획 수립
미세먼지 등 환경개선과 발전소 운영에 따른 위험요인 제거
에너지 중개 및 관리 분야
전력 관리 문제 해결 분야
기술 접목형 에너지 비즈니스 활성화
03. 기대효과
향후 개선사항 및 기대 효과
사회적 효과
기술적 효과
경제적 효과
고용창출

## Slide 32
03. 기대효과
향후 개선사항 및 기대 효과
02
태양광 발전 예측 기반
에너지저장시스템(ESS) 연계
알고리즘 개발
03
ESS 연동을 통한
IoT 시스템 구현
04
에너지
수요량 예측
05
에너지 프로슈머
거래 방안 예측
기후 데이터 외
추가 데이터 적용을 통한
정확도 향상
01

## Slide 33
소감
김윤희
강주영
고아름
유화영
04. 개발 후기 및 느낀점
Prophet 분석에 대해 많은 정보가 존재하지 않아 초반에는 어려움을 겪었지만, 여러 시행착오를 통해 시계열 분석에 대해 배워볼 수 있었습니다.
이번 기회를 통해 태양광 발전예측을 심도있게 해 볼 수 있었고, 맡은 ARIMA 모델과 태양광 발전량 예측에 적절한 모델을 이해 할 수 있었습니다.
태양광 발전량 예측 프로젝트에 참여하며 다양한 모델에 대해 고민해보고, 보다 깊게 학습할 수 있었던 것이 큰 소득이었습니다. 한가지 문제를 해결하기 위해 다양한 모델을 사용해보는 경험을 통해 앞으로 문제해결을 하기 위한 여러가지 모델 학습 방법을 고민하고, 도전해볼 수 있을 것 같습니다.

## Slide 34
Reference
손해용, '탄소중립' 어쩌나…지난달 석탄발전 58기 중 57기 가동, 중앙일보, https://news.joins.com/article/24123352, 2021.08.08
탄소중립 사회를 향한 그린뉴딜 첫걸음, 환경부, 2021년 8월 10일 접속, http://me.go.kr/home/web/board/read.do?boardMasterId=1&boardId=1385320&menuId=286, 2020-07-16
2050 탄소중립시나리오 위원회 초안 발표, 대한민국 정책브리핑, 2021년 8월 10일 접속, https://www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=156465045, 2021.08.05
이건오, [2021 태양광 시장전망] 그린뉴딜 정책이 태양광 살려… REC, 계통 등 숙제 남아, 솔라투데이, http://m.solartodaymag.com/news/articleView.html?idxno=10494, 2021.01.05
스마트그리드란?, KEPCO, 2021년 8월 10일 접속, https://home.kepco.co.kr/kepco/KO/C/htmlView/KOCDHP00202.do?menuCd=FN05030502
재생에너지 발전량 예측제도 도입, 산업통상자원부, 2021년 8월 11일 접속, http://www.motie.go.kr/motie/ne/presse/press2/bbs/bbsView.do?bbs_seq_n=163324&bbs_cd_n=81
차왕철, (2015), 태양광발전에 영향을 미치는 요소 분석을 통한 연간 발전량 예측에 관한 연구

## Slide 35
Reference
한국남부발전(주)_부산복합자재창고 태양광발전실적, 공공데이터포털, 2021년 8월 10일 접속, https://www.data.go.kr/data/15043385/fileData.do
기상청_단기예보 조회서비스. 공공데이터포털, 2021년 8월 10일 접속, https://www.data.go.kr/data/15084084/openapi.do
한국천문연구원_태양고도 정보, 공공데이터포털, 2021년 8월 10일 접속, https://www.data.go.kr/data/15012692/openapi.do
김성범, ARIMA 모델 개요, https://youtu.be/ma_L2YRWMHI

## Slide 36
Thank you !

## Slide 38
데이터 출처 | 사용 데이터 | 데이터 설명
 | 태양광 발전량 | 시간별 태양광 발전량 데이터
 | 태양의 남중고도 | 년월일 기준 태양의 남중고도 위치(9시, 12, 15시 18시 기준)
02. 프로세싱
데이터 수집